## Slide 1: Aplicação de Ferramentas de Automação (Netmiko, NAPALM e Jinja2) na Configuração de Roteadores Cisco em Ambiente Simulado de Provedor de Serviços de Internet
Gabriel Henrique de Salles
Orientador: Prof. Luis Jose Rohling
Avaliador: Prof. Ricardo Cassiano Nabhen
Pós-Graduação em Engenharia de Redes e Telecomunicações · PUCPR · 24/10/2026
CONCLUSÃO DE CURSO
Notes: [0:20] Boa tarde. Sou Gabriel Henrique de Salles e vou apresentar meu TCC, orientado pelo Prof. Luis Jose Rohling: a aplicação de Netmiko, NAPALM e Jinja2 na ativação de clientes em roteadores Cisco, num laboratório que reproduz um PROVEDOR de Internet.

## Slide 2: Ativar um cliente ainda é trabalho manual na CLI
No PROVEDOR, o técnico acessa o roteador de borda por SSH, digita os comandos do procedimento, confere e registra.
Tempo
Minutos de trabalho especializado por ativação
Erros silenciosos
Comando válido com valor errado é aceito sem aviso
Verificação
Depende de lembrar onde e como conferir
Rastreabilidade
Quem mudou o quê, e quando, fica disperso
Escala
Esforço cresce junto com o número de clientes
Aconteceu na montagem deste laboratório: ao configurar o OSPF à mão em 4 roteadores, a rede de gerência da borda 2 foi declarada na borda 3. O erro só apareceu na tabela de rotas do core.
Notes: [1:15] O problema: na borda, a tarefa mais frequente é ativar cliente corporativo. Hoje é manual: SSH, comandos do procedimento, verificação, registro. Cinco problemas: tempo, erros silenciosos, verificação não sistemática, rastreabilidade e escala. O exemplo de baixo é real: errei o OSPF montando o próprio laboratório, e o roteador aceitou sem reclamar.

## Slide 3: Objetivo: aplicar ferramentas existentes e medir o ganho
Aplicar Netmiko, NAPALM e Jinja2 à ativação de clientes corporativos em roteadores Cisco, num laboratório com a arquitetura de um ISP, e medir o ganho em relação ao processo manual.
Linha de Projeto: ferramentas de código aberto, não uma ferramenta nova.
Escopo: IP/BGP, em laboratório (CML).
ID | Pergunta | Como foi medido
D1 | É mais rápido e erra menos? | 10 repetições: manual × script
D2 | Detecta dados errados e falhas? | 7 erros injetados
D3 | Escala com mais clientes? | Lotes de 1, 5 e 10 (48 ativações)
D4 | Mantém a rede padronizada? | 3 rodadas, desvios sorteados às cegas
D5 | E se uma borda falhar? | edge-1 isolada, 5 clientes
Médias e medianas em todos os tempos; registros completos no Apêndice A.
Notes: [1:00] O objetivo é aplicar ferramentas que já existem e medir o ganho; não é criar ferramenta nova. Escopo IP/BGP, em laboratório. Cada pergunta virou um experimento, de D1 a D5. No D1, o mesmo cliente é ativado à mão e pelo script, dez vezes. No D4, os desvios são sorteados pelo script e eu não sabia quais eram. Todos os registros estão no apêndice do artigo.

## Slide 4: Quatro peças, cada uma com um papel
YAML
Fonte da verdade
Dados dos clientes e inventário dos roteadores, versionados em Git
Jinja2
Gera a configuração
Modelo escrito uma vez; os dados preenchem as lacunas {{ }}
Netmiko
Aplica e verifica
Sessão SSH na CLI: envia comandos e consulta o resultado
NAPALM
Lê de forma estruturada
Inventário (get_facts), backup e auditoria (get_config)
Por que não Ansible ou Nornir? Custo zero, funciona no parque existente via SSH e deixa cada etapa visível no código, o que permite medi-las separadamente. O Nornir usa estas mesmas bibliotecas: é a evolução natural do fluxo.
Notes: [1:00] O YAML é a fonte da verdade. O Jinja2 transforma dados em configuração. O Netmiko aplica e verifica pela CLI. O NAPALM lê a configuração de forma estruturada, usado no inventário e na auditoria. Por que não Ansible ou Nornir: deixariam as etapas menos visíveis para medir; e o Nornir usa estas mesmas bibliotecas (detalhe no slide de apoio).

## Slide 5: Laboratório: core e borda de um ISP em escala reduzida
Linux Server
Python · Netmiko · NAPALM
core-router 1.1.1.1
Route Reflector · NTP
edge-1 2.2.2.2
corporativo
edge-2 3.3.3.3
residencial
edge-3 4.4.4.4
peering · contingência
Clientes = Loopback1xx · 172.16.ID.0/24 anunciado no BGP
Cisco Modeling Labs 2.10 Free
limite de 5 nós
IOL-XE · IOS XE 17.18.2
OSPF área 0
só a infraestrutura (loopbacks)
iBGP AS 65001
prefixos dos clientes, via Route Reflector
Rastreabilidade
NTP no core, log de cada comando, Git
Notes: [1:00] A topologia reproduz core e borda: o core é Route Reflector e servidor NTP; três bordas com funções diferentes; e o servidor Linux que roda a automação. OSPF leva só a infraestrutura; o iBGP leva os prefixos dos clientes. Como o CML Free limita a 5 nós, o cliente é representado por uma Loopback, mas o anúncio no BGP é igual ao de um cliente real.

## Slide 6: Fluxo de ativação em cinco etapas
1
Validação
Campos, prefixo e roteador conferidos, sem tocar na rede
2
Pré-check
Prefixo já em uso? Cliente já ativo?
3
Gerar e aplicar
Jinja2 monta os comandos; Netmiko envia à borda
4
Verificar
No Route Reflector: prefixo no BGP e ping ≥ 80%
5
Decidir
Passou: salva. Falhou: rollback automático
Entrada (YAML)
id: 101, nome: EMPRESA-ALFA, circuito: CORP-0101, velocidade: 100M, roteador: edge-router-1, prefixo: 172.16.101.0/24
Saída (gerada pelo Jinja2)
interface Loopback101
description CLIENTE:EMPRESA-ALFA | CIRCUITO:CORP-0101 | VEL:100M
router bgp 65001 / network 172.16.101.0 mask 255.255.255.0
Notes: [1:30] Este é o coração da proposta. Etapas 1 e 2 barram erro antes de configurar. Na 3, o Jinja2 gera e o Netmiko aplica. Na 4, a verificação é feita no Route Reflector, porque é a prova de que o prefixo se propagou. Na 5, salva ou desfaz. Embaixo: a linha do YAML vira exatamente esta configuração; ninguém digita os comandos.

## Slide 7: D1 · Proposta: manual × automatizado
D1
PERGUNTA
A automação é mais rápida e erra menos que o processo manual?
Como foi feito
1
O mesmo cliente é ativado à mão, digitado a partir de uma ficha
2
Cronômetro do início da configuração até a verificação OK no core
3
Em seguida, o mesmo cliente é ativado pelo script (03_ativar_cliente.py)
4
10 repetições pareadas: R01–R05 na edge-1 e R06–R10 na edge-2
O que foi medido
Tempo (média e mediana)
Erros
Configuração final
Notes: [0:40] Primeira pergunta: a automação é mais rápida e erra menos? Ativei o mesmo cliente à mão, a partir de uma ficha, cronometrando até a verificação no core; depois, o mesmo cliente pelo script. Foram dez repetições pareadas, em duas sessões: cinco na edge-1 e cinco na edge-2. Medi tempo, erros e se a configuração final ficou correta.

## Slide 8: D1 · Resultado: de 162,0 s para 5,7 s
−96,5%
no tempo médio (mediana: −94,7%)
5 × 0
erros: manual × automatizado
0,4 s
desvio padrão automático (manual: 124,5 s)
Chart: Tempo por ativação (s) em cada repetição
| R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 | R09 | R10
Manual | 312.85 | 460.97 | 108.57 | 111.29 | 90.19 | 97.16 | 143.76 | 99.7 | 92.22 | 103.17
Automatizado | 5.57 | 5.66 | 5.55 | 5.54 | 6.88 | 5.42 | 5.69 | 5.77 | 5.55 | 5.47
Notes: [1:15] Resultado principal: média de 162 s no manual contra 5,7 s, menos 96,5%. Pela mediana, que é menos afetada pelas primeiras repetições, menos 94,7%. Houve 5 erros manuais em 3 repetições, incluindo um falso positivo: configurei no roteador errado e o ping respondeu pelo próprio core. No script, zero. Mesmo o manual mais rápido, 90 s, foi 13 vezes o automatizado mais lento.

## Slide 9: D2 · Proposta: erros injetados
D2
PERGUNTA
O fluxo detecta dados errados e falhas de rede?
Como foi feito
1
7 cenários de erro, aplicados um de cada vez
2
4 erros de dados: octeto inválido, bits de host, roteador inexistente, campo ausente
3
2 conflitos com a rede: prefixo já usado e cliente ativado duas vezes
4
1 falha de rede: sessão BGP da borda derrubada antes da ativação
O que foi medido
Etapa que barrou
Tempo
Sobrou configuração?
Notes: [0:40] Segunda pergunta: o fluxo detecta erro? Injetei sete erros, um de cada vez: quatro erros de dados no cadastro, dois conflitos com o que já existe na rede e uma falha de rede de verdade, derrubando a sessão BGP da borda. Medi em qual etapa cada erro foi barrado, o tempo e se sobrou alguma configuração no roteador.

## Slide 10: D2 · Resultado: 7 de 7 erros barrados
ID | Erro injetado | Barrado em | Tempo
E1 | Prefixo com octeto inválido | Validação | 0,00 s
E2 | Prefixo com bits de host | Validação | 0,00 s
E3 | Roteador inexistente | Validação | 0,00 s
E4 | Prefixo já usado por outro cliente | Pré-check | 1,11 s
E5 | Campo obrigatório ausente | Validação | 0,00 s
E6 | Sessão BGP da borda derrubada | Verificação + rollback | 51,96 s
E7 | Cliente ativado duas vezes | Pré-check | 1,11 s
7/7
4 barrados antes de acessar a rede
2 barrados no pré-check
1 detectado e desfeito sozinho
Nenhuma configuração incorreta ficou nos roteadores.
Notes: [0:45] No D2, injetei sete erros. Quatro erros de dados nem chegaram à rede. Dois conflitos foram barrados no pré-check, o que vocês vão ver no vídeo. E, com a sessão BGP derrubada, a verificação falhou e o rollback desfez a configuração: nenhum roteador ficou com configuração errada.

## Slide 11: D3 · Proposta: escala em lotes
D3
PERGUNTA
O fluxo escala com o número de clientes?
Como foi feito
1
Lotes de 1, 5 e 10 clientes, ativados em sequência pelo script
2
3 repetições de cada tamanho: 9 lotes, 48 ativações
3
Cada cliente passa pelo fluxo completo de 5 etapas, com verificação no RR
O que foi medido
Tempo do lote
Tempo por cliente
Ajuste linear (R²)
Notes: [0:30] Terceira pergunta: escala? Ativei lotes de 1, 5 e 10 clientes, três vezes cada, nove lotes, 48 ativações, sempre com o fluxo completo. Medi o tempo total, o tempo por cliente e se o crescimento é linear.

## Slide 12: D3 · Resultado: ≈ 5,7 s por cliente, linear
Chart: Tempo total médio do lote (s), 3 repetições
| 1 cliente | 5 clientes | 10 clientes
Tempo total médio do lote (s) | 6.37 | 27.44 | 57.49
48/48
ativações concluídas em 9 lotes
R² 0,97
ajuste linear do tempo total
≈ 9,5 min
projeção para 100 ativações
Notes: [0:45] No D3, ativei lotes de 1, 5 e 10 clientes. Todas as 48 ativações deram certo, e o tempo por cliente ficou estável, entre 5,5 e 6,4 s. O total cresce de forma linear: cerca de 5,7 s por cliente, com R² de 0,97. Projeção: 100 clientes em cerca de 9,5 minutos, em sequência, sem paralelismo.

## Slide 13: D4 · Proposta: auditoria de conformidade
D4
PERGUNTA
A automação ajuda a manter a rede padronizada?
Como foi feito
1
Auditoria de base: a rede começa conforme o padrão (8 regras + 1 aviso)
2
O script sorteia 2 a 4 desvios entre 20 combinações, sem revelar quais
3
Auditoria manual cronometrada; achados registrados no terminal
4
Auditoria automatizada: NAPALM lê os 4 roteadores e aplica as regras
5
Gabarito revelado, comparação e reversão. 3 rodadas (piloto descartado)
O que foi medido
Desvios detectados
Falsos positivos
Tempo
Notes: [0:45] Quarta pergunta: a automação ajuda a manter o padrão? O script sorteia de dois a quatro desvios, sem me dizer quais. Eu faço a auditoria manual, cronometrada, e registro o que achei; depois roda a auditoria automatizada, com o NAPALM lendo a configuração dos quatro roteadores. Por fim, o gabarito é revelado e tudo é revertido. Três rodadas válidas; uma rodada piloto foi descartada por ambiguidade na lista de regras.

## Slide 14: D4 · As regras do padrão auditadas
ID | Regra | Por que importa | Onde | Desvio injetado?
C01 | no ip domain lookup | Erro de digitação não trava o terminal buscando DNS | Todos | Sim
C02 | logging buffered 64000 | Eventos guardados no roteador para investigar falhas | Todos | Sim
C03 | Log com data e milissegundos | Comparar registros de equipamentos diferentes | Todos | Sim
C04 | Usuário admin com privilégio 15 | Acesso administrativo padronizado (usado pelo script) | Todos | Não
C05 | Acesso remoto com login local | Todo acesso remoto exige usuário e senha | Todos | Não
C06 | Acesso remoto somente por SSH | Telnet trafega a senha em texto aberto | Todos | Sim
C07 | Core como servidor NTP | Horário único em toda a rede | Core | Sim
C08 | Descrição padrão nas interfaces de cliente | Identifica cliente, circuito e velocidade | Bordas | Sim
A01 | Servidor HTTP desabilitado (aviso) | Recomendação: menos portas abertas | Todos | —
32 verificações por auditoria (8 por roteador). C04 e C05 são auditadas, mas não viram desvio: cortariam o acesso do próprio script. A01 é só aviso.
Notes: [0:40] Estas são as regras do padrão. Cada uma tem um motivo operacional: C01 evita travar o terminal, C02 e C03 garantem registros úteis, C04 e C05 controlam o acesso, C06 impede Telnet, que manda senha em texto aberto, C07 mantém o horário único e C08 identifica o cliente na interface. C04 e C05 são auditadas, mas não foram usadas como desvio porque cortariam o acesso do script. O A01, servidor HTTP, é só um aviso de boa prática.

## Slide 15: D4 · Resultado: 4 s contra quase 6 minutos
Manual (operador)
7 de 9 · 346,1 s
78% dos desvios · mediana 371,2 s · 0 falsos positivos
Automatizada (NAPALM)
9 de 9 · 4,3 s
100% dos desvios · 32 verificações · 0 falsos positivos
Rodada | Desvios | Manual | Automatizado
1 | 3 | 2 de 3 · 371,2 s | 3 de 3 · 4,4 s
2 | 4 | 3 de 4 · 405,6 s | 4 de 4 · 4,2 s
3 | 2 | 2 de 2 · 261,5 s | 2 de 2 · 4,3 s
Os 2 desvios perdidos estavam na tela: loopback sem descrição e Telnet liberado no core.
Achado real: ip http server habilitado nos 4 roteadores (aviso A01).
Notes: [1:00] No D4, o script sorteou de 2 a 4 desvios por rodada, sem me dizer quais. Fiz a auditoria manual cronometrada e depois a automatizada. Manual: 7 de 9, em média 346 s. Automatizada: 9 de 9 em 4,3 s, cerca de 80 vezes mais rápida. Os dois que perdi estavam visíveis na tela; o problema é atenção, não conhecimento. E a linha de base achou um ponto real: servidor HTTP habilitado. Uma rodada piloto foi descartada por ambiguidade na lista de regras.

## Slide 16: D5 · Proposta: falha de uma borda
D5
PERGUNTA
O que o fluxo faz se a borda do cliente estiver fora do ar?
Como foi feito
1
5 clientes: 2 com acesso redundante (edge-1 e edge-3), 1 só na edge-1, 2 na edge-2
2
Controle: os 5 ativados com a rede normal
3
Falha: edge-1 isolada (interface do core desligada)
4
Antes de configurar, o script testa se o roteador principal está no ar (SSH, espera até 5 s)
5
Decide pelo cadastro: principal, contingência ou falha segura
O que foi medido
Decisão por cliente
Tempo de detecção
Configuração parcial?
Notes: [0:45] Quinta pergunta: e se a borda do cliente estiver fora? Cinco clientes: dois com segundo circuito na edge-3, um só na edge-1 e dois na edge-2. Primeiro ativei com a rede normal, como controle; depois isolei a edge-1. Para cada cliente, o script testa se o roteador principal responde na porta SSH e decide pelo cadastro: principal, contingência ou falha segura.

## Slide 17: D5 · Resultado: decisão certa por cliente
Cliente | Acesso | Rede normal (controle) | Edge-1 isolada
111 | Redundante (edge-1 e edge-3) | Principal · OK · 3,75 s | Contingência na edge-3 · OK · 3,72 s
112 | Redundante (edge-1 e edge-3) | Principal · OK · 3,40 s | Contingência na edge-3 · OK · 3,66 s
113 | Circuito único (edge-1) | Principal · OK · 3,38 s | Falha segura: nada aplicado
114 | Circuito único (edge-2) | Principal · OK · 3,34 s | Principal · OK · 6,87 s
115 | Circuito único (edge-2) | Principal · OK · 3,76 s | Principal · OK · 6,71 s
Detecção em 0 s
o core respondeu destino inalcançável (ICMP)
Decisão vem do YAML
roteador de contingência cadastrado, não escolhido sob pressão
Nada pela metade
nenhum cliente com configuração parcial
Notes: [1:00] No D5, isolei a edge-1 desligando a interface do core. Antes de configurar, o script testa se o roteador responde na porta SSH. Os clientes 111 e 112, que têm acesso redundante, foram ativados na edge-3 e verificados no Route Reflector com próximo salto 4.4.4.4. O 113, sem redundância, recebeu falha segura: nada aplicado. Os da edge-2 seguiram normais. A detecção foi imediata porque o core devolveu destino inalcançável.

## Slide 18: Demonstração: do YAML ao Route Reflector
1
Dados do cliente no YAML
2
Modelo Jinja2
3
Ativação com verificação
4
Prova no core (RR)
5
Pré-check: REJEITADO
6
Auditoria dos 4 roteadores
7
Limpeza do cliente
Notes: [2:15] (vídeo de 2:03) Narrar sobre o vídeo: 1) o operador só cadastra o cliente no YAML; 2) este é o padrão, escrito uma vez; 3) o Jinja2 preencheu, o Netmiko aplicou e o script conferiu: OK em cerca de 6 s; 4) no core, o prefixo veio de um RR-client, 2.2.2.2; 5) ativar de novo é barrado antes de tocar no roteador; 6) auditoria dos 4 roteadores em cerca de 4 s; 7) limpeza (remover o cliente). COMO INSERIR: apague o texto do retângulo, Inserir → Vídeo → Este dispositivo → Demo_TCC_Gabriel.mp4, redimensione sobre o retângulo; em Reprodução, Iniciar: Ao clicar.

## Slide 19: Discussão e limitações
Escala do laboratório
CML Free com 5 nós: sem roteador do cliente nem AS externo; imagens virtuais, não equipamentos de alta capacidade.
Um único operador
Quem mediu o manual também fez a automação: é o melhor caso do manual, e o ganho medido tende a ser conservador.
Regras e cenários restritos
8 regras no D4 (C04 e C05 não injetadas, para não cortar o acesso); D5 com um único cenário de falha.
Onde está o tempo
A configuração leva ~3 s; o resto é esperar a rede convergir e confirmar o serviço.
Notes: [0:50] Limitações: o laboratório tem 5 nós; o operador manual fui eu, que conheço o procedimento, então o manual medido é o melhor caso e o ganho é conservador; as regras do D4 e o cenário do D5 são restritos. E um ponto de discussão: a configuração em si leva uns 3 s; o resto é a automação esperando a rede confirmar, ou seja, ela não dá o serviço como ativo sem prova.

## Slide 20: O ganho vai além da velocidade
Padronização
A configuração vem dos dados: erro de digitação ou de equipamento deixa de ser possível.
Verificação sistemática
Nada é dado como concluído sem prova no Route Reflector.
Rollback
Se a verificação falha, a mudança é desfeita sozinha.
Para o PROVEDOR
1
Auditoria (só leitura)
2
Ativação com rollback
3
Gestão de mudanças (Git)
Próximos passos
Nornir
NetBox
NETCONF/YANG
Integração contínua
MPLS e eBGP
Notes: [1:00] O objetivo foi atingido e as cinco perguntas tiveram resposta objetiva. O ganho principal não é só tempo: é padronização, verificação sistemática e rollback. Para o PROVEDOR, roda sobre o parque existente: começar pela auditoria, que só lê; depois a ativação; por fim integrar à gestão de mudanças. Próximos passos: Nornir para paralelismo, NetBox como fonte da verdade, NETCONF/YANG, integração contínua e extensão a MPLS e eBGP; a lógica do fluxo continua a mesma.

## Slide 21: Obrigado
Gabriel Henrique de Salles · salles.gabriel@pucpr.edu.br
PERGUNTAS
Notes: [0:10] Agradeço a atenção e fico à disposição para perguntas. (Tempo total previsto: cerca de 19 min, com 1 min de folga. Slides de apoio a seguir: alternativas, template, regras do D4, Route Reflector, segurança.)

## Slide 22: Apoio: alternativas consideradas
Alternativa | O que é | Por que não foi a base
Ansible | Orquestrador declarativo, sem agente, playbooks em YAML | Esconde as etapas em módulos; verificação e rollback ficam menos explícitos e difíceis de medir
Nornir | Framework Python de orquestração, com paralelismo | Usa Netmiko e NAPALM como plugins; ganho pequeno com 4 roteadores. É a evolução natural
Cisco NSO | Plataforma comercial orientada a modelos, com transações | Licença e porte incompatíveis com o escopo de custo zero
NETCONF/YANG | Configuração por modelos de dados estruturados | Exige suporte e habilitação nos equipamentos; o cenário é de parque existente via CLI
Critérios: custo zero e código aberto · funciona via SSH no parque existente · comunidade ativa · cada etapa visível e mensurável.
Notes: Se perguntarem por que não Ansible: ele também usa Jinja2, mas esconde as etapas; aqui era preciso medir validação, aplicação e verificação separadamente. Atenção: o Nornir usa Netmiko e NAPALM como plugins; o Ansible tem módulos próprios.

## Slide 23: Apoio: como o Jinja2 gera a configuração
templates/cliente_ativar.j2
interface Loopback{{ c.id }}
description CLIENTE:{{ c.nome }} | CIRCUITO:{{ c.circuito }} | VEL:{{ c.velocidade }}
ip address {{ gateway }} {{ mascara }}
no shutdown
router bgp {{ asn }}
network {{ rede }} mask {{ mascara }}
Configuração gerada (cliente 101)
interface Loopback101
description CLIENTE:EMPRESA-ALFA | CIRCUITO:CORP-0101 | VEL:100M
ip address 172.16.101.1 255.255.255.0
no shutdown
router bgp 65001
network 172.16.101.0 mask 255.255.255.0
id → Loopback · nome, circuito e velocidade → description · prefixo → ip address e network (gateway e máscara calculados pelo script).

## Slide 24: Apoio: por que Route Reflector e por que verificar nele
Regra do iBGP
Rota aprendida de um vizinho iBGP não é repassada a outro vizinho iBGP.
Sem RR: malha completa, n(n−1)/2 sessões (4 roteadores = 6; 100 = 4.950).
Com RR: cada borda mantém uma única sessão com o core.
Sessões entre loopbacks, alcançáveis pelo OSPF mesmo se um enlace cair.
Verificação no RR
Se o prefixo está no BGP do core, a ativação se propagou pela rede, e não só foi aceita pela borda.
Ping ao gateway a partir do core: ≥ 80% de sucesso.
Consulta a cada 3 s, por até 45 s, antes de decidir entre salvar (write memory) e rollback.

## Slide 25: Apoio: BGP, iBGP e Route Reflector
Sem RR: malha completa 6 sessões · 100 roteadores = 4.950
Com RR no core 3 sessões · 100 roteadores = 99
core
edge-1
edge-2
edge-3
core (RR)
edge-1
edge-2
edge-3
Regra do iBGP: rota aprendida de um vizinho iBGP não é repassada a outro. O RR é autorizado a refletir.
OSPF · infraestrutura
Leva só loopbacks e enlaces. Mantém as sessões iBGP de pé, mesmo se um cabo cair.
iBGP · clientes no AS 65001
A borda anuncia o prefixo (network) e o RR distribui para todas as bordas.
Core como RR
Centro da topologia, sem clientes e com visão completa: por isso a verificação é nele. Produção: 2 RRs.
Notes: OSPF garante que os roteadores se alcancem; BGP carrega os clientes. iBGP distribui dentro do AS; eBGP seria na fronteira com outras redes (sem AS externo no lab, limite de 5 nós). Sem RR, malha completa n(n-1)/2. O core é o RR por ser o centro da topologia, estável e com visão completa; em produção seriam dois RRs.

## Slide 26: Apoio: segurança e rastreabilidade
Credenciais fora do código
Lidas das variáveis LAB_USER e LAB_PASS; nenhuma senha em script ou arquivo.
Repositório privado
GitHub privado até a banca; sem backups nem YAML do lab, que têm hash de senha.
Horário único (NTP)
Todos sincronizam com o core: registros de equipamentos diferentes são comparáveis.
Registro de cada comando
Horário, usuário e forma de acesso (console ou SSH), mais os logs CSV dos scripts.
Notes: Em produção: NTP com autenticação (aqui opera sem) e credenciais vindas de um cofre de senhas ou AAA (TACACS+).